Farlige strømmer i trebåt

Krypstrøm og galvanisk tæring, hørt om det?

Mange trebåteiere lever i troen om at trebåter ikke berøres av elektrolysestrømmer og galvaniske spenninger. De kan fort bli overrasket. Trebåter er faktisk mer utsatt enn plastbåter. Ikke bare propellanlegg, gjennomføringer og metalldeler kan være utsatt, men også treverket som sådan kan bli ødelagt. Et av de største problemene ved slike tilfeller er at det er vanskelig og oppdage tretthetsbrudd i skroggjennomføringer før vannet begynner å renne inn. Da kan det være for sent.

Her er historien om en skøyte som sank.

Det var skroggjennomføringen fra dreneringen av styrebrønnen som brakk rett av. Kranen var lukket, men gjennomføringen brakk rett innenfor skroget.

Mest sannsynelig var det på grunn av galvanisk tæring som følge av strømmer på metallet, eller en kombinasjon av de nevnte årsakene. Gjennomføringen, som de fleste gjennomføringer som er i handelen i dag, var minimalt dimensjonert i utgangspunktet.

I tillegg består gjennomføringen og kranen som er montert på innsiden, av to ulike metaller, noe som igjen fører til galvanisk tæring.

Det er sannsynelig at gjennomføringen har fungert som jord for motoren. Gjennomføringen var indirekte koblet til motoren og det elektriske anlegget via en gummislange. De fleste moderne slanger leder strøm ettersom de skal være kraftige og av brannbestandige materialer. Båten hadde et en-polet elektrisk anlegg hvor minus fra batteriet var koblet til motorblokka og det var mange tegn på at anlegget var i elektrisk ubalanse.

Flere skroggjennomføringer hadde sterke tegn på tæring. En av vanntankene som var bygd i aluminium akter var også sterkt tært opp. Mest alvorlig var det at treverket rundt sjøvannsinntaket til motoren var delvis deformert. Treverket i akterstevnen var også nærmest oppløst rundt propellakselen. Dette skyltes sannsynligvis krypstrøm. Dessuten var det flere råteflekker i fribordet uvisst av hvilken grunn.

Noe må gjøres for å forhindre at det samme skjer igjen!

For det første bygge om det elektriske anlegget til topolet på motoren, og sørge for gode materialer i det elektriske anlegget for øvrig. Det skulle også helst vært bedre skroggjennomføringer. En skilletransformator på landstrømanlegget er også bra. Denne vil eliminere problemene med tæring ved tilkobling til landstrøm. Vanntanken som var bygd i aluminium må også fjernes. Man bør unngå utstyr av forskjellige legeringer. Strømmer mellom metaller av ulik spenningsrekke i en trebåt danner ofte lut. Lutdannelse akkumuleres ofte på innsiden av skroget rundt aksling og skroggjennomføringer og luten løser opp bindeevnen i treverket. Det er ikke råte, men resultatet blir det samme, treverket mister styrken og på sikt kan det få katastrofale følger.

For å finne lutdannelse ser du etter om det er et gulhvitt pulver som kan forveksles med saltkrystaller på innsiden av skroget, spesielt rundt propellhylse og skroggjennomføringer. Et godt råd er og isolere mellom treverk og metalldeler som kan være elektrisk ledende, slik som skroggjennomføringer og lignende. Noen anbefaler også å unngå bruk av sinkanoder.

Anoder og Elektrokjemisk ”lutråte” på trebåter.

Gjengir med tillatelse av Jeppe Jul Nilsen en artikkel fra hans nettsted. Han gir mange råd, og det er mulig å ringe eller skrive til han for å få hjelp. Mot et honorar som er spesifisert. Se:http://home.online.no/~jeppejul

Lut spiser opp treverket.

Sinkanoder medfører ofte en meget uheldig effekt som kan betegnes som elektrokjemisk ”lutråte”. Når en sinkanode kobles sammen med et edlere metall med høyere spenningspotensiale, går det en strøm mellom anoden og edelmetallet. Dette forårsaker en lutdannelse rundt metallet. Utvendig vaskes denne luten bort, men på innsiden av skroget akkumuleres luten og angriper treverket. Det ser ut som et hvit eller gulaktig pulver og kan forveksles med salt uten nærmere undersøkelse.

Denne prosessen kommer i gang når treverket er passe fuktig og har direkte kontakt med metallet. Passe fuktig materiale får de fleste båtene ganske snart når de ligger på vannet hele året. Problemet sees gjerne rundt propellhylse og annet som er i kontakt med motoren via metaller eller slanger.

”Lutråte”

Dette er ikke egentlig råte. Derfor skriver jeg det i anførselstegn.

Luten løser opp bindemiddelet i treverket og treverket blir løst opp i enkelttråder. Dette er altså ikke en råteprosess men en kjemisk nedbrytning av bindemiddelet i treverket, men resultatet er det samme som råte; treverket helt uten styrke.

Prosessen stopper så snart man får stoppet strømmen som forårsaker dette. Ved god utskylling med litt eddik og masse vann, er det ikke nødvendig å fjerne mer treverk enn det som eventuelt må til for å gjenopprette styrke.

Hylsa sitter ofte i en bunnstokk eller stevnkne hvor det er en del treverk ”å ta av”. Men er det gått for langt, blir en stevnreparasjon meget omfattende.

Elektriske feil forårsaker som regel tæring av metallene og ikke lutdannelse på treverket innvendig i båten.

Hurtighet av prosessen.

Prosessen går som regel forholdsvis sakte. Men det kan gå raskt ved bruk av mye anoder. Vi fikk se et eksempel på det her i Risør. En 49` fiskebåt som bare var 15 år gammel var nesten kondemnabel på grunn av anodene. Eierne var meget samvittighetsfulle med vedlikeholdet. Jernskoen under kjølen og slingrekjølene var pepret med anoder og disse var skiftet regelmessig. Ved salg av båten ble det oppdaget pulver og tråaktig treverk rundt alle bolter gjennom spantene. De laminerte spantene var fullstendig oppspist av luten. Reparasjonen kostet rundt 5000.000,- kr. i 1988.

Da det egentlig ikke er så lenge siden utberet bruk av anoder ble vanelig, er det nå problemet begynner å bli synelig. Det er derfor viktig at alle trebåteiere blir oppmerksom på dette og kontrollerer om deres båt blir angrepet av elektrokjemisk ”lutråte”.

De gode betingelsene er passe fuktig treverk og at metaller ikke er isolert fra treverket på noe måte.

Nytt problem?

Dette problemet er ikke så godt kjent blant alle trebåteiere ennå. Elektrokjemisk ”lutråte” utvikler seg der hvor metall er i direkte kontakt med fuktig treverk og det er oppstått en strøm fordi dette metallet er koblet til en anode, eller to metaller med forskjellig potensial er i kontakt, for eks. stål/bronse el. Kobber. Selv om problemet har vært oppservert lenge, har ikke årsakene vært godt kjent før ca.1985, se Woodenboat nr.65 s.114 i 1985 og nr.93 s.94 i 1990.

Faktisk trodde man lenge at det var mangel på anoder som var problemet, så utbedringene med flere anoder og mer sammenkoblinger gjorde bare alt verre. Mange båter ble fullstendig spist opp. Fordi elektrokjemisk ”lutråte” kan utvikles dramatisk raskt ved feil på det elektriske anlegget, er skadeomfanget av elektrokjemisk ”lutråte” forårsaket avanoder alene meget undervurdert.

Selv om elektrisk feil kan forårsake elektrokjemisk ”lutråte” i rakettfart, er dette relativt sjeldent. Anoder er hovedproblemet. Nesten alle båter som har anoder får ”lutråte” problemer. Bare få av disse har elektriske feil som forårsaker ”lutråte”.

Ennå kjenner jeg ikke til noen tilfeller av ”lutråte” på båter uten anoder (eller blanding av jern og syrefast/bronse i samme beslag).

Hvilke metaller forårsaker ”lutråte”.

Det er de metallene som oftest er koblet til anoder, enten direkte eller inndirekte.

Hylse, kjølerør, skroggjennomføringer, kjølbolter og fundamentsbolter er derfor de mest vanlige stedene hvor elektrokjemisk ”lutråte” oppstår. Disse er som regel koblet til anode for å beskytte mot korrosjon og feil på det elektriske anlegget. Selv uten feil på det elektriske anlegget, vil, som vi ser, elektrokjemisk ”lutråte” oppstå.

Jern og lut.

Jern som ruster skaper i seg selv også lut. Det kan derfor ofte sees lut rundt beslag og spiker inne i en båt hvor treverket er fuktig nok til at jernet ruster. Lutdannelse rundt rustent jern er mye mindre enn rundt anodebeskyttet edelmetall. Men det er dette som får treverket til å bli svart og senere råtne i forbindelse med rustent jern, så det kan på sikt også gjøre nok skade til at det blir et problem. Beslag som kan demonteres kan rustbeskyttes med olje, maling eller galvanisering.

Men like viktig er det og fjerne årsakene til at treverket er så fuktig at jernet ruster. Ved montering igjen er det en fordel om jernet ikke ligger rett på treverket, men isoleres fra treverket med for eks. maling, tjærefilt, gummi eller lignende.

Spiker kan som regel vanskelig fjernes, men uttørring av treverket som nevnt over, samt oljing av treverket kan hjelpe.

På bilde under ses luten i forn av hvit pulver. Dette beslaget har forbindelse med jernkjølen som er beskyttet med anoder. Boltene som dere ser er syrefaste. Her kan luten være forårsaket av både anoder og metallblanding og jern som ruster. Treverket er ikke så mye angrepet ennå (ca.5år), men det ville blitt betydelige skader uten og gjøre noe. Her ble metallet isolert fra treverket og anoder opprettholt, så får vi se hvordan det går om noen år.

Kjølbolter.

I jernkjøler har vi lenge brukt syrefaste bolter. På en del båter ser vi problem med ”lutråte” rundt kjølboltene. Nå er det vanelig med anoder på jernkjøler. Det bør man ikke ha hvis man har syrefaste kjølbolter. Det kan også hende at luten vil oppstå likevel da jernkjølen virker som anode for de syrefaste boltene. Hører gjerne om erfaringer på dette.

Skroggjennomføringer.

Har du en skroggjennomføring som er tært, kan det ofte være fordi det har vært et dårlig metall i den eller den er gammel. Dårlig messing holder ikke lenge i saltvann. Har tæringen skjedd meget raskt må en sjekke om det kan være tilgang til strøm til gjennomføringen via ledninger eller slanger. Lurer du på om dine skroggjennomføringer er gode, slå på dem med en skarp meisel så du får se om metallet er morkent inni.

Aluminiumstanker.

Disse må isoleres fra treverket med gummi. Det blir garantert problem med tæring av aluminiumen hvis den ligger inntil fuktig treverk, særlig hvis du har en-polet tankmåler i den. Aluminiumen tæres opp til en gelé- lignende masse. Det går som regel mest utover aluminiumen og ikke så mye treverket.

Hvordan unngå ”lutråte”?

Fjern anodene!

Har du båt hvor du ser lutdannelse og det er vanskelig eller for omfattende å isolere metallet fra treverket, så ta vekk anoden som har forbindelse med gjennomføringen. Hva er billigst, skifte metallet (som regel med mange års mellomrom) eller treverket (Stevner, kjøl, spant)?

Vil du allikevel bruke anode, ikke bruk større anode enn nødvendig, skift heller anode hvert år. Sjekk anoden oftere hvis du er i tvil om den er stor nok. Men vær oppmerksom ved elektriske feil, eller metallblandinger. Hvis du har et tæringsproblem i metallet pga. strømfeil eller forskjellige metaller i kontakt med hverandre, kan propell, hylse, aksling osv. bli raskt ødelagt og dette kan igjen føre til havari!!

Stor skade kan skje på dager eller uker med strømfeil, og uker eller få måneder ved metallblanding.

Bruk edelmetaller eller skift regelmessig. Det beste er å bruke edelmetaller som ikke trenger anodebeskyttelse, og ikke blande forskjellige metaller som er i kontakt med hverandre. Skift heller metallet enn å ødelegge treverket med anoder.

Isoler metallet fra treverket.

Ønsker du å bruke anoder, må metallet isoleres fra treverket. Dette kan gjøres med gummi, epoxy, plast og maling.

Det kan imidlertid se ut som den mest utsatte sonen er akkurat der treverk og luft møtes. Hvis man da legger en plast eller gummiforing under for eks. skroggjennomføringens mutter/skive, blir treverket som er i kontakt med luft isolert, dvs. langs skivens ytterkant, og det blir ikke lutdannelse.

Sammenkobling av skroggjennomføringer m.m.

Det har tidligere vært vanlig å koble sammen flere skroggjennomføringer, hylse, motor, rorbeslag m.m. og kanskje også til minuspolen på batteriet. Dette var for at alt skulle beskyttes av en anode alene, og en teori om at sammenkoblinger jevner ut spenningen og derved beskytter.

Det er ikke noen god ide å koble sammen flere metaller som antagelig er av forskjellig metall. Det er å be om trøbbel. Uten anode tæres det svakeste metallet meget fort. Livsfarlig!!! Og bruker du anode, fortsetter problemet som før.

Fjern alle sammenkoblinger. Unntaket hvor sammenkoblinger kan brukes, er hvis du har isolert metallet fra treverket og du passer på at det til enhver tid er inntekt anode til å beskytte metallet.

Metallblanding.

Settes metaller av forskjellig slag i kontakt med hverandre, vil det minst edle metallet bli tært opp av det edle. Metaller av forskjellig slag, må ikke være i direkte kontakt med hverandre hvis de ikke er meget nær hverandre på den elektrokjemiske spenningsrekken.

Det har også betydning hvor stor overflate metallene har i forhold til hverandre.

Jernskruer/spiker i et syrefast beslag som for eks. stevnskinne, holder ikke mange uker. Syrefaste bolter/skruer i et stort jernbeslag forårsaker nesten bare lokal korrosjon ved hode/mutter.

Du kan ha forskjellige metaller i båten bare de ikke er i kontakt eller veldig nær hverandre. Dette er i hvert fall min erfaring så langt.

Spenningsrekka.

Her er en liste over spenningen de forskjellige metallene setter opp i forhold til hverandre.

Jo større spenningsforskjellen er mellom metallene, jo større blir tæringen av det metallet med lavest spenning.

+0,02 Titan

-0,03 Syrefast 316 (passivt)

-0,06 Monel

-0,06 Rustfritt 304 (passivt)

-0,16 Nikke Aluminium Bronse

-0,20 Bly

-0,25 Fosfor & Aluminium Bronse

-0,29 Mangan Bronse

-0,30 Admiratity & Aluminium Messing

-0,31 Kobber

-0,33 Messing

-0,34 Aluminium Bronse

-0,39 Syrefast 316 (aktivt)

-0,49 Rustfritt 304 (aktivt)

-0,58 Stål

-0,63 Støpejern

-0,87 (+/-0,10) Aluminium

-1,00 Sink

-1,60 Magnesium

Elektrisk 12 og 24 volts anlegg.

Det beste er å ha topolet anlegg. Elektrisk pol skal ikke være forbundet med motoren. Motorer til yrkesbåter har som regel topolet anlegg. Dette burde alle trebåter også ha. Det er en god investering.

Hvis noe må jordes, så gjør dette på egne jordingsplater som ikke er koblet til det elektriske eller noe annet.

Jording.

Med 220 volt fra land, er det en god løsning å ha en skilletransformator på 220 volt ved inntaket til båten og egen jording av 220 volten i båten. Dette begynner nå å bli mer vanelig og derfor lettere å få ordnet av din lokale skipselektriker.

Har du 220 volt fra converter eller aggregat, så må du ha jording ombor. Noe elektronikk trenger også jording, ifølge produsent. Riktignok klarer de seg likevel ofte uten selv om det er anbefalt i bruksanvisningen, men det er avhengig av type og andre støykilder om bord.

- På 12 eller 24 volt skal ikke batteripol kobles til jord.

- Jord 220 volt til egen plate, og ikke jord noe annet til denne platen.

- Elektronikk som skal jordes, får en annen plate et godt stykke unna annen jording, og ikke jord noe annet til denne platen.

- Dvs. jording gjøres til egne jordingsplater for hvert system og ikke til noe annet.

- Til jording, bruk gjerne ”Dynaplate” fra Leif H. Strøm a/s (grossist). De er små, men av et porøst materiale så de fungerer som en stor plate. ”Dynaplate” finnes i 3 størrelser:3x15cm, 6x20cm og 8x30cm og disse tilsvarer kobberplater på henholdsvis 1,1-1,9 og 3,7kvm. ”Dynaplate” må du få din lokale elektroforhandler til å skaffe eller du kan kontakte meg.

Hva kan beskyttes med anoder?

- Metall som ikke har forbindelse inn i båten kan relativt trygt beskyttes   av anode. Dette kan være rorbeslag, rorflyndre, kjølsko og lignende. Vær imidlertid oppmerksom hvis noe av dette kan ha forbindelse inn i båten du ikke har tenkt over og han ha overgang til edelmetall, for eks. rorstamme og rorhylse selv om roret er av jern. Rundt det som går inn i båten blir det da ”lutråte”.

- Metall som er isolert fra treverket med maling, gummi, epoxy eller lignende kan også beskyttes selv om det går inn i båten.

Jernkjøl med galvaniserte bolter, kan som regel også beskyttes. Men ta en titt rundt kjølboltene regelmessig for å sjekke for sikkerhets skyld.

Elektriske problem?

Elektriske feil forårsaker som regel tæring av metallene og ikke lutdannelse på treverket innvendig i båten. Har sett motor og tanker som ble tært i stykker på kort tid. Startkablene hadde kommet i kontakt med treverket og tankene hadde en polet nivåmåler og var i kontakt med treverket. Har også hørt om propellaksler som er tært over på få uker.

Det fokuseres mye på elektriske problemer som er årsak til ”lutråte”. ”Lutråte” kan være elektrisk problem. Men du får ”lutråte” med anoder selv om du ikke har noe elektrisk i båten din i det hele tatt. De fleste båter får problem med ”lutråte” innvendig men bare noen få har elektriske problemer som er årsaken til dette. Foreløpig har jeg til gode å høre om et eneste tilfelle der elektriske problemer beviselig var årsaken til ”lutråte” innvendig i båten. Hører gjerne fra de som har erfart det.

Bildet viser et eksempel på det vi tror var elektrisk overledning. Og her ble treverket angrepet utvendig. Dette er observert på to båter jeg kjenner til. Som dere ser, ble det da et problem på utsiden av båten. Anoden (som var god å ha i dette tilfellet!) ble borte på noen uker. Båten ble tatt opp og det ble funnet feil på en lensepumpe. Etter sjøsetting fortsatte problemet og båten ble tatt opp igjen. Feil ble da funnet på tømmepumpe i dusjtrau. Etter at dette var utbedret stoppet problemet.

Hold derfor el-anlegget i orden og hold ledninger unna vann og metaller.

Landstrøm og 220 volt.

Har du et enkelt landstrømsinntak og noe få stikkontakter i båten, er det som regel ikke noe problem, tror jeg. Forutsatt at du selvfølgelig ikke her overledning eller kontakt med skrog eller annet om bord. Jordingen fra land følger da med til stikkontaktene om bord og du har jordingsbeskyttelse når du bruker denne 220 volten.

En god løsning er å ha skilletransformator på 220 voltinntaket til båten og egen jording av 220 volten i båten. Dette begynner nå å bli mer vanelig og derfor lettere å få ordnet av din lokale skipselektriker.

Men pass på hvis du skal lade batteriene. Bruk marinelader, for eks. Ladac, som ikke føre jording videre til 12 volten. Gjør den det og du i tillegg har en-polet anlegg på motoren, kan du få store problemer. Som regel får du ikke ”lutråte”, men kraftig tæring på metall som er i kontakt med motoren, som for eks. propell, hylse, kjølvannsinntak m.m.

Avskrift av NESODDKYSTEN nr.8-2008

med tillatelse av Ellen Larsen

Lars P. Jensen mars 2009 for foreningen Nautica Schizofrenia